## Slide 1
План за възстановяване и устойчивост
REXPro
Bulgarian Academy of Sciences, Geological Institute
Acad. G. Bonchev, Bl. 24, 1113 Sofia, Bulgaria, http://www.geology.bas.bg
Геохимични и минералого-геохимични индикатори в проучването на находища на критични и статегически суровини в България: развитие на методики и приложения
Resilient and effective exploration, mining and processing of critical and strategic raw materials in copper-gold and base metal deposits in Bulgaria: from the ore to the tailing
Финансирано от Европейския съюз
СледващоПоколениеЕС
Project funded by NextGenerationEU – договор № ПВУ-11 (BG-RRP-2.011-0040-C01); Механизъм за възстановяване и устойчивост - инвестиция по C2I2 „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“
Ирена Пейчева1, Атанас Хиков1, Радослав Калчев1, Стоян Георгиев1, Елица Стефанова1, Анастасия Стоянова1,2, Мариана Трифонова2, Десислав Иванов3
1 Геологически институт, Българска академия на науките, София, 1113
2Дънди Прешъс Металс – Челочеч
3 Асарел-Медет АД
ipeytcheva@geology.bas.bg; ahikov@geology.bas.bg

## Slide 2
REXPro: Научна значимост
Какво представляват критичните суровини (CRM)?
​…тези суровини, които са икономически и стратегически важни за европейската икономика, но имат висок риск, свързан с доставката им. Използват се в технологиите за опазване на околната среда, електрониката, здравеопазването, отбраната, изследването на космоса, авиацията.
Нови законодателни инициативи на Европейската комисия за подсигуряване на гарантирано количество собствен добив, преработка и рециклиране на редица критични суровини, напр. Европейския законодателен акт за суровините от изключителна важност.
2024: Критични (34) и стратегически (17) суровини
Project funded by NextGenerationEU
договор № ПВУ-11 (BG-RRP-2.011-0040-C01)
Приложения на суровини в 9 ключови технологии и три сектора с оценено ниво на риск от доставките им (Източник: Прогнозно проучване на Европейския съюз, 2020.
2023: Критични (34) и стратегически (16) суровини |  |  |  | 
Алуминий/Боксит | Антимон | Арсен | Барит | Берилий
Бисмут | Бор/ Борати | Ванадий | Волфрам | Галий
Германий | Графит | Кобалт | Коксувани въглища | Литий
Магнезий | Манган | Мед | Никел | Ниобий
Платинова група елементи | Леки редкоземни елементи (ЛРЗЕ) | Тежки редкоземни елементи (ТРЗЕ) | Силиций | Скандий
Стронций | Тантал | Титан | Фелдшпат | Флуорит
Фосфати | Фосфор | Хафний | Хелий | 
МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ, 20.11.2025, София

## Slide 3
МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ, 20.11.2025, София
REXPro:
Устойчиво и ефективно проучване, добив и преработка на критични и стратегически суровини в медно-златни и полиметални находища в България: от рудата до хвостохранилището
Цели
Обща и специфични
Project funded by NextGenerationEU
договор ПВУ-11 (BG-RRP-2.011-0040-C01)
Основна цел
Развитие и приложение на интелигентни методи и технологии за проучване, устойчив и възстановяващ добив и ефективна преработка на първични руди в три основни генетични типове находища в България (Челопеч, Асарел и Лъки) с възможности за повишаване на извлекаемост на основните метали и концентриране на съпътстващи елементи от групата на критичните и стратегически суровини в полезния компонент, за преоценка на междинния и краен отпатък като бъдещ източник на суровини при едновременно намаляване на количеството на отпадъка от минната дейност и с мониторинг на елементи на околната среда (речни седименти).
Конкретни (специфични) цели
Подобряване успеваемостта на проучването за метали с използване на иновативни геохимични и минералого-геохимични техники.
Повишаване на въздействието на научните изследвания и на научния и технологичен трансфер чрез съвместно определяне на задачи и тестване на технологии със заинтересованите страни – индустриални партньори, национални и регионални институции и организации.

## Slide 4
Иновативни геохимични и минералого-геохимични индикатори в
рудни находища
Цел: Извеждане и прилагане на иновативни геохимични и минералого-геохимични индикатори в Cu-Au (±Mo) порфирни и епитермални находища за ефективно и устойчиво геоложко проучване.
Очаквани резултати:
- Изведени и тествани в находище индикативни геохимични отношения за приложение в проучването на порфирни системи като носители на КСС.
- Данни за поведение на акцесорни минерали – концентратори и носители на REE, в зони на хидротермална промяна.
- Изведени тенденции и тествани в находище индикативни отношения за разпределение на REE в порфирна система.
REXPro
Работен пакет 2:
РП2
Project funded by NextGenerationEU
договор ПВУ-11 (BG-RRP-2.011-0040-C01)
Работен пакет (РП 1) | Разпространение на КСС в рудни и променителни минерали в находищата
Работен пакет (РП 2) | Иновативни геохимични и минералого-геохимични индикатори в рудни находища
Работен пакет (РП 3) | КСС в процеса на обогатяване и хвостохранилището
Работен пакет (РП 4) | Тежки метали и живак в седименти от реки в райони на минна дейност и хвостохранилища
Работен пакет (РП 5) | Магнитометрия на руди, отпадъци и седименти
Работен пакет (РП 6) | Мениджмънт, комуникация, разпространение и трансфер на резултати
МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ, 20.11.2025, София

## Slide 5
Дейности
REXPro: Project funded by NextGenerationEU
договор ПВУ-11 (BG-RRP-2.011-0040-C01)
МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ, 20.11.2025, София
Halley et al., 2015
Hikov, 2018
Тестване и верификация на геохимични индикатори за зони на интензивна хидротермална промяна в находище Асарел и Челопеч по средни проби

## Slide 6
Меднопорфирни и епитермални находища от Панагюрския руден район
Обекти на изследване
REXPro: Project funded by NextGenerationEU
договор ПВУ-11 (BG-RRP-2.011-0040-C01)
МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ, 20.11.2025, София

## Slide 7
Обекти на изследване
REXPro: Project funded by NextGenerationEU
договор ПВУ-11 (BG-RRP-2.011-0040-C01)
МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ, 20.11.2025, София
Cu-Au епитермално находище Челопеч
Участък Шарло дере е разположен североизточно от рудник Челопеч и се характеризира с високосулфидна Cu-Au минерализация (Marton et al., 2016).
За изследванията са подбирани представителни проби от зони с различна интензивност на хидротермална промяна и с различно орудяване, както и с ясни минерални и проследими възрастови взаимоотношения.

## Slide 8
Методи на изследване
REXPro: Project funded by NextGenerationEU
договор ПВУ-11 (BG-RRP-2.011-0040-C01)
МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ, 20.11.2025, София
Микроскопски изследвания
Катодо-луминесцентни изследвания с оптична катодолуминсцентна система Cathodyne (NewTec Scientific, France) за разкриването на вътрешния строеж (осцилаторна зоналност) на акцесорните циркони в ГИ-БАН
Съдържанията на главните елементи в скалните проби са определени с рентгенофлуоресцентен (XRF) метод в ГГФ на Софийския университет
Сканиращ електронен микроскоп с енергийно-дисперсионна рентгенова спектроскопия (SEM-EDS) и електронно-сондов микроанализ с вълново-дисперсионна спектроскопия (EPMA/SEM-WDS), съответно в Университета в Белград, Сърбия и Словашката академия на науките, Банска Бистрица, Словакия, са използвани за определяне на главните елементи в минералите.
Елементите следи в скалните проби и в минералите са измерени чрез LA-ICP-MS (лазерна аблация с масспектрометия в индуктивно свързана плазма) в ГИ-БАН.

## Slide 9
Резултати
REXPro: Project funded by NextGenerationEU
договор ПВУ-11 (BG-RRP-2.011-0040-C01)
МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ, 20.11.2025, София
Характерни изменения в съдържанията на главни елементи и елементи-следи и техни отношения в зони с различна интензивност на хидротермална промяна (оценена по съдържанието на загуби при накаляване LOI) в участък Шарло дере на н-ще Челопеч.
А) Диаграма LOI към MnO; Б) Диаграма LOI към Na2O; В) Диаграма LOI към Rb/Sr; Г) Диаграма LOI към Y/Sr, показваща, че това отношение не може да се използва за оценка на окислителния потенциал на магмата в хидротермално променени скали.

## Slide 10
Минерали концентратори на елементи индикатори
REXPro: Project funded by NextGenerationEU
договор ПВУ-11 (BG-RRP-2.011-0040-C01)
МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ, 20.11.2025, София

## Slide 11
Геохимични характеристики на променителни минерали
REXPro: Project funded by NextGenerationEU
договор ПВУ-11 (BG-RRP-2.011-0040-C01)
МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ, 20.11.2025, София
Диаграма TiО2/Sr за хидротермални хлорити от пропилитовата и пропилит-серицитовата зона от находище Асарел,
за да се проверят изведените от Wilkinson et al. (2015, 2020) вектори насочващи към централната част на рудното
тяло в магматично-хидротермалната система. С отдалечаване от центъра на системата се очаква намаляване
съдържанията на титана и увеличаване тези на стронция.

## Slide 12
Геохимични характеристики на променителни минерали
REXPro: Project funded by NextGenerationEU
договор ПВУ-11 (BG-RRP-2.011-0040-C01)
МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ, 20.11.2025, София
Диаграми V/Nb, Mo/Nb, W/Nb иTa/Nb за рутили от н-ще Асарел
Rut
Ser
Qtz

## Slide 13
Елементи-следи в циркони от зони с хидротермални промени
REXPro: Project funded by NextGenerationEU
договор ПВУ-11 (BG-RRP-2.011-0040-C01)
МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ, 20.11.2025, София
Геохимични диаграми за циркони от диоритови порфирити (Шарло дере, Челопеч) и андезити (Асарел) с различна интензивност на наложените хидротермалните промени. А-В: Бокс-вискерови диаграми за съдържания на Ce, Sm, и Nd; Г) Диаграма Eu/Eu* към (Ce/Nd)/Y и Д) Диаграма Eu/Eu* към Dy/Yb с полета за потенциално рудоносни и нерудоносни магми; (с пунктирна линия са показани полета на циркони от магми в р-на на Бор, Сърбия по Klimentyeva et al. (2022).

## Slide 14
Дискусия и изводи
REXPro: Project funded by NextGenerationEU
договор ПВУ-11 (BG-RRP-2.011-0040-C01)
МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ, 20.11.2025, София
Получените резултати потвърждават изводите за мобилност на главни елементи и елементи-следи (вкл. REE) в скалите при налагане на хидротермална промяна, които могат да се използват като индикативни. При интензивно-аргилизитовото изменение е подходящо използването на Rb/Sr отношение, като неговата индикативност зависи от стабилните минерални фази (APS минерали, алунит, апатит). Мобилността на Sr, Y и др. при интензивна промяна могат да компрометират изводи за потенциална рудоностност на магмите, поради което по-удачно е използването на свежи скали.
Геохимията на хидротермалния хлорит успешно може да се прилага в медно-порфирни системи за насочване на геолого-проучвателни работи при проучвателно опробване. В допълнение, хидротермалните рутили са потенциален носител на КСС – не само на титан, но и на Nb, Ta, V, W.
Цирконите показват белези на мобилност на някои REE и итрий в зоните с висока интензивност на хидротермалните изменения (интензивна- и дори умерена аргилизация). По тази причина оценката на потенциална рудоносност би трябвало да се провежда върху свежи скали, или данните да се интерпретират внимателно, особено при гранични стойности на индикативните отношения, включващи REE.

## Slide 15
REXPro: Project funded by NextGenerationEU
договор ПВУ-11 (BG-RRP-2.011-0040-C01)
МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ, 20.11.2025, София
Изследването е подкрепено от проект REXPro: Устойчиво и ефективно проучване, добив и преработка на критични и стратегически суровини в Cu-Au и полиметални н-ща в България: от рудата до хвостохранилището , финансиран от СледващоПоколение ЕС по Плана за Възстановяване и Устойчивост, договор БАН BG-RRP-2.011-0040-C01/02 от 29.05.2024 г. Авторите благодарят на ДПМ Челопеч и Асарел-Медет АД за логистичната подкрепа и достъпа до материали от н-ща Асарел и Челопеч (участък Шарло дере).
Благодаря за вниманието